## Slide 1: วิเคราะห์ใบงานซ่อม
เดือน เมษายน - กันยายน พ.ศ.2563

## Slide 2: วิเคราะห์งานซ่อม
Chart: 
| น้ำหยด | ไม่เย็น | ขอล้างแอร์ | ตู่เย็นไม่เย็น
เมษายน | 76 | 66
พฤษภาคม | 83 | 97
มิถุนายน | 86 | 74 | 33 | 8
กรกฎาคม | 66 | 78 | 1
สิงหาคม | 65 | 70
กันยายน | 76 | 87

## Slide 3: วิเคราะห์ใบงานซ่อม เดือนเมษายน
1.น้ำหยดทั้งหมด 76 งาน
  - Condense 26 งาน
  ฟิลเตอร์สกปรก 21 งาน
  ท่อตัน 23 งาน
  ปั้มน้ำทิ้งแอร์เสีย
2.ไม่เย็น 66 งาน
  - ฟิลเตอร์สกปรก 26 งาน
  แผงควบคุมแอร์เสีย 3 งาน
  คาปาเสีย 10 งาน
  พัดลมเสีย 7 งาน
  สภาพแวดล้อมในที่ทำงาน 6 งาน
  คอมเสีย 4 งาน
ทั้งหมด 142 งาน

## Slide 4: วิเคราะห์ใบงานซ่อม เดือนพฤษภาคม
ทั้งหมด 180 งาน
1.น้ำหยด 83 งาน
  - ฟิลเตอร์สกปรก 24 งาน
  Condenes 24 งาน
  ท่อตัน 22 งาน
  ปั้มเสีย 8 งาน
2.ไม่เย็น 97 งาน
  - ฟิลเตอร์สกปรก 38 งาน
  แผงควบคุมเสีย 16 งาน
  สภาพเวียดล้อมที่ทำงาน 10 งาน
  คาปาเสีย 9 งาน
  พัดลมเสีย 8 งาน
  แม็กซ์เนติก 8 งาน
  ใบงานซ้ำ 8 งาน

## Slide 5: วิเคราะห์ใบงานซ่อม เดือนมิถุนายน
มีงานเข้าทั้ง 201 งาน
น้ำหยด 86 งาน ไม่เย็น 74 งาน
1.ฟิลเตอร์สกปรก 40 งาน 1.ฟิลเตอร์สกปรก 33 งาน
2.คอนเด้น 23 งาน 2.อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสื่อม 33 งาน
3.ท่อตัน 14 งาน - มอเตอร์เสีย
4.ปั้มเสีย 9 งาน - คาปาซิเตอร์เสีย
- แผงควบคุมเสีย
- รั่ว
3.สภาพแวดล้อมในที่ทำงาน 8 งาน
- เปิดประตูและหน้าต่างเปิดทิ้งไว้
- ผนังเป็นประจก ทำให้เกิดความร้อนมากกว่าปกติ

## Slide 6: วิเคราะห์ใบงานซ่อม เดือนกรกฎาคม
มีงานเข้าทั้ง 152 งาน
น้ำหยด 66 งาน ไม่เย็น 78 งาน
1.ฟิลเตอร์สกปรก 42 งาน 1.ฟิลเตอร์สกปรก 38 งาน 4.ตู้น้ำร้อนน้ำเย็น 3 งาน
2.คอนเด้น 12 งาน 2.อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสื่อม 40 งาน -ก๊อกน้ำดื่มเสีย 2 งาน
3.ปั้มน้ำเสีย 8 งาน - มอเตอร์เสีย -ตู้เย็นขอบยางหลุด 1 งาน
4.ท่อตัน 4 งาน - คาปาซิเตอร์เสีย
- แผงควบคุมเสีย
- รั่ว
3.สภาพแวดล้อมในที่ทำงาน 5 งาน
- เปิดประตูและหน้าต่างเปิดทิ้งไว้
- ผนังเป็นประจก ทำให้เกิดความร้อนมากกว่าปกติ

## Slide 7: วิเคราะห์ใบงานซ่อม เดือนสิงหาคม
มีงานเข้าทั้ง 135 งาน
น้ำหยด 65 งาน ไม่เย็น 70 งาน
1.ฟิลเตอร์สกปรก 23 งาน 1.ฟิลเตอร์สกปรก 24 งาน
2.คอนเด้น 15 งาน 2.อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสื่อม 26 งาน
3.ท่อตัน 10 งาน - มอเตอร์เสีย
4.ปั้มเสีย 22 งาน - คาปาซิเตอร์เสีย
- แผงควบคุมเสีย
- รั่ว
3.สภาพแวดล้อมในที่ทำงาน 20 งาน
- เปิดประตูและหน้าต่างเปิดทิ้งไว้
- ผนังเป็นประจก ทำให้เกิดความร้อนมากกว่าปกติ

## Slide 8: วิเคราะห์ใบงานซ่อม เดือน กันยายน
มีงานเข้าทั้ง 135 งาน
น้ำหยด 76 งาน ไม่เย็น 87 งาน
1.ฟิลเตอร์สกปรก 33 งาน 1.ฟิลเตอร์สกปรก 48 งาน
2.คอนเด้น 15 งาน 2.อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสื่อม 39 งาน
3.ท่อตัน 10 งาน - มอเตอร์เสีย
4.ปั้มเสีย 7 งาน - คาปาซิเตอร์เสีย
5.ท่อน้ำทิ้งเดินทางระยะไกล - แผงควบคุมเสีย
6.เปิดตลอด 24 ชั่วโมง